Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492

- Stan istniejący .

Nawierzchnia tłuczniowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  jest zniszczona, bez profilu  podłużnego i poprzecznego.  Droga przebiega w pasie pól uprawnych i służy jako bezpośredni dojazd do działek rolnych . Szerokość jezdni wynosi 3m .

- Stan projektowany

-  wyrównanie istniejącej podbudowy w ilości 1494,00 m²

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu  od km 0+000 do km 0+492 w  ilości 1494,00 m²

- wykonanie nawierzchni z  kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+492 w  ilości 1494,00 m²

-  remont istniejącego  przepustu w km 0+203 fi 500 mm , długości 6,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 30cm , montaż kręgów żelbetonowych, żelbetonowe ściany czołowe, izolacja na zimno, zasypka ,) – szt 1

Prace będą wykonywane w granicach pasa drogowego.

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492

| LP | Opis i wyliczenia | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Podbudowa |
| 1. | Wyrównanie istniejącej podbudowy 492m x 3 + 18 | m² | 1494,00 |
| 2. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 492m x 3 + 18 | m² | 1494,00 |
| Nawierzchnia |
| 1 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 492m x 3 + 18 | m² | 1494,00 |
| Przepust |
| 1 | remont istniejącego przepustu w km 0+203 fi 500 mm , długości 6,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 30cm , montaż kręgów żelbetonowych, żelbetonowe ściany czołowe, izolacja na zimno, zasypka ,) | szt | 1 |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492

| LP | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podbudowa |
| 1. | Wyrównanie istniejącej podbudowy 492m x 3 + 18 | m² | 1494,00 |  |  |
| 2. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 492m x 3 + 18 | m² | 1494,00 |  |  |
| Razem Podbudowa |  |
| Nawierzchnia |
| 1 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 492m x 3 + 18 | m² | 1494,00 |  |  |
| Razem Nawierzchnia |  |
| Przepust |
| 1. | remont istniejącego przepustu w km 0+203 fi 500 mm , długości 6,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 30cm , montaż kręgów żelbetonowych, żelbetonowe ściany czołowe, izolacja na zimno, zasypka ,) | szt | 1 |  |  |
| Razem Przepust |  |
| Razem |  |

Wartość kosztorysowa bez podatku VAT-

Podatek VAT

Wartość kosztorysowa robót -