Załącznik nr 1                                    Specyfikacja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zadanie I – odkurzacz parowy profesjonalny

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Odkurzacz profesjonalny do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych		szt.	1

Z parownicą o parametrach

  - Pojemność zbiornika min. 1,5l

  - Ciśnienie robocze min. 6bar

  - Temperaturze pary min. 160 oC

  - Zasilanie elektryczne 230÷240V 50/60Hz

  - Moc bojlera min. 2 kW

  - Wydatku pary min. 3 kg/h

Z odkurzaczem o parametrach:

  - Moc silnika min. 1200 W

  - Przepływ powietrza min. 165m3/h

  - Podciśnienie min. 1700 mm/H2O

  - Poziom hałasu max 60 dB

  - wyposażony 4 kółka jezdne

  - Antypieniący system zabezpieczeń odkurzacza przed zalaniem w przypadku pracy na mokro

Zadanie II -  Maszyna do mycia powierzchni podłogowych szorująco- zbierająca

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    - Maszyna do mycia powierzchni podłogowych szorująco – zbierająca 	szt.	1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  - Szerokość szorowania od 35 do 45cm

  - Podciśnienie (mmH2O) min. 800

  - Pojemność zbiornika czystej min. 15 l

  - Pojemności zbiornika brudnej min. 15 l

  - Moc silnika szczotki min. 250W,

  - Moc silnika ssącego min. 300W

  - Wydajność min. 700m2/h

  - Zasilanie elektryczne 230÷240V (50/60Hz),

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zadanie III – Automatyczny dozownik bezdotykowy na płyn dezynfekcyjny min 1L

w ilości 5 szt. z czujnikiem zbliżeniowym, montowany do ściany

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––