Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499

- Stan istniejący .

Nawierzchnia gruntowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  jest zniszczona, bez profilu  podłużnego i poprzecznego.  Droga przebiega w pasie pól uprawnych i służy jako bezpośredni dojazd do działek rolnych . Szerokość jezdni wynosi 3m .

- Stan projektowany

- wykonanie koryta o głębokości 10cm  wraz  w uformowaniem poboczy ziemią z urobku  w ilości 1497,00m²

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm w ilości 1497,00m²

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm   o grubości 15 cm po zagęszczeniu  w  ilości 1497,00m²

- wykonanie nawierzchni z  kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm   o grubości 5 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+205 w  ilości 1497,00m²

- utwardzenie zjazdów na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych nr ewid 1098, 1101 w km 0+248 , 0+495 w łącznej ilości  48,00 m² (zjazd w drogę 1098 w km 0+248                            o powierzchni 15 m² strona lewa i prawa oraz zjazd w drogę 1101w km 0+495 o powierzchni 18 m²) kruszywem łamanym frakcji 31,5-63mm o grubości 15cm i frakcji 0-31,5 o grubości 5mm cm po zagęszczeniu.

Prace będą wykonywane w granicach pasa drogowego.

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499

| LP | Opis i wyliczenia | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Podbudowa |
| 1. | Wykonanie koryta o głębokości 10cm wraz z uformowanie poboczy ziemią z urobku 499m x 3,0 | m² | 1497,00 |
| 2. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 499m x 3,0 | m² | 1497,00 |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 367m x 3,0+48 | m² | 1545,00 |
| Nawierzchnia |
| 1 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 367m x 3,0+48 | m² | 1545,00 |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499

| LP | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podbudowa |
| 1. | Wykonanie koryta o głębokości 10cm wraz z uformowanie poboczy ziemią z urobku 499 m x 3,0 | m² | 1497,00 |  |  |
| 2. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 499m x 3,0 | m² | 1497,00 |  |  |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 499m x 3,0+48 | m² | 1545,00 |  |  |
| Razem Podbudowa |  |
| Nawierzchnia |
| 1 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 367m x 3,0 | m² | 1545,00 |  |  |
| Razem Nawierzchnia |  |
| Razem |  |

Wartość kosztorysowa bez podatku VAT-

Podatek VAT

Wartość kosztorysowa robót -